Установка:

- Установите сирену в моторном отсеке автомобиля, как можно дальше от источников тепла и влаги.

- Рупор сирены направьте вниз для того, чтобы избежать скапливание воды.

- Подключите провода сирены согласно схеме подключения.

- Включите сирену ключом.

- Закройте резиновым колпачком личинку замка отключения сирены.

Подключение:

- Красный провод — плюс питания, подключите к цепи, в которой присутствует постоянное напряжение + 12 В, и допускается подключать дополнительные потребители с током не менее 3 А. Цепь питания сирены необходимо защитить предохранителем, номиналом 3 А.

- Черный провод — минус питания «масса», подключите к кузову автомобиля.

- Белый провод - «+» триггер, подключите к выходу на сирену сигнализации, в зависимости от полярности сигнала на выходе.

- Синий провод - «-» триггер, подключите к выходу на сирену сигнализации, в зависимости от полярности сигнала на выходе.