ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗНЫЕ УСТРОЙСТВА

С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

(РУЧНИКОМ)

ДЛЯ ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ

Устройство рекомендуется для установки на автомобили с целью повышения безопасности, надёжности и эффективности работы тормозной системы,

уменьшения тормозного пути.

«darbis». Тормози уверенно!

Компания «АвтоСпортТехника», производитель автокомпонентов под маркой

«darbis», динамично развивается в секторе производства и профессиональной настройки тормозных узлов и компонентов подвески. Предприятие расположено в г. Москва.

При производстве деталей комплекта используются передовые технологии, такие как – компьютерное моделирование, программируемая высокоточная обработка металла, лазерная резка.

Мы используем качественную сталь «Новолипецкого металлургического комбината», лазерную резку и механическую обработку на станках с ЧПУ на предприятии ВПК, антикоррозийные покрытия, тормозные диски завода, специализирующегося на их изготовлении, тормозные шланги и механизмы немецкого конвейера «Fenox».

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Данный комплект рассчитан для установки на переднеприводные автомобили

ВАЗ 2108 – 2110, Калина, Приора и их модификации.*

Расположение колодок стояночного тормоза

В устройстве применён принцип, используемый многими европейскими и японскими (Мерседес, БМВ, Вольво, Субару, Тойота, Митсубиси и др.) автопроизводителями, разделения рабочих и стояночных тормозных механизмов. Это обеспечивает их более надёжную эксплуатацию.

* Примечание: в случае установки на автомобиль «Калина», необходимо заменить оси

задних ступиц на оси ВАЗ-2108.

Колодки стояночного тормоза

Вид сверху

Срабатывание задних тормозных механизмов происходит одновременно с передними тормозными механизмами, что позволяет более эффективно использовать тормозную систему при динамичном вождении.