При установке спойлера вам помогут:

- стекольный герметик

- шурупы (если для них продуманны отверстия в спойлере)

- глазомер и лишняя пара рук

Если у спойлера есть отверстия (дырки с резьбой под шурупы), то его закрепление будет аналогично установке штатного: развинтил (обычно это делается из салона или внутренней стороны багажника (кузова)), снял и поставил другой на те же места, теми же креплениями.

Если никаких намёков на штатные крепления нет, то установка спойлера происходит при помощи стекольного герметика. При наличии правильно растущих рук, глазомера и второй помощи применение герметика даст гарантию надежного крепления спойлера!

Обе склеиваемые поверхности смазываются тонким слоем герметика (выдержка, слои и время застывания – по инструкции), совмещаются, выравниваются по точкам и фиксируются на время застывания сверху скотчем.

!!!ВАЖНО!!! При установке обвеса и других элементов тюнинга надо учитывать: сначала идёт подгонка и установка обвеса, а уже потом, когда всё подпилено и подогнано, идёт снятие, покраска и финишная установка.

!!!ВАЖНО!!! Покраску и сушку изделий из стеклопластика и АБС-пластика производить не выше 30-35° (возможны искривления и деформация изделий).

Инструкция по установке спойлера:

## Этап № 1

Вам понадобятся:

1. Острая насадка для герметика

2. Герметик (лучше стекольный, для вклейки стёкол)

3. Пистолет для выдавливания герметика

4. Средство для очистки поверхности

5. Обезжириватель

6. Двусторонний скотч с хорошей адгезией (лучше фирмы 3М)

7. Отвёртка или другой инструмент для вкручивания болтов

8. Щипцы-фиксаторы, для закрепления спойлера (если позволит его конструкция и кузов), когда будет сохнуть герметик и двусторонний скотч

9. Латексные перчатки.

10. Защитные очки

## Этап № 2

Примерив и, если надо, подточив и подогнав спойлер к кузову, приложите и отчертите края соприкосновения спойлера с кузовом.

В дальнейшем это задаст правильный уровень приклейки спойлера.

## Этап № 3

Места прилегания спойлера сначала тщательно протрите от грязи и пыли, затем обработайте обезжиривателем, дайте высохнуть и уйти остаткам химии, потом проклейте герметиком или 2-сторонним скотчем (в зависимости от выбранного метода).

При установке обвеса делайте всё по инструкции, которая прилагается к герметику (или скотчу) для правильной и хорошей адгезии (склеивания) материалов!

## Этап № 4

## Аккуратно, лучше в четыре руки, приложите спойлер к кузову.

## Если есть крепления (болты), то прикрутите их и в зависимости от выбранного метода склейки: если скотч, то уберите защитную плёнку, если герметик — то просто приложите.

## Этап № 5

## После плотного прилегания деталей скрепите их (поверхностно) малярным скотчем, что бы снизить нагрузку на склейку.

## !!! Не эксплуатируйте машину и не допускайте нагрузок на спойлер до полного застывания герметика или полного склеивания скотча!!!

P.S.  В некоторых случаях при открывании задней двери спойлер задевает антенну, что ведёт к порче и антенны, и спойлера.

Это надо учесть при покупке и установке спойлера и, как вариант, заменить антенну на меньшую по высоте.